IPR – LSRO	Résumé du projet du semestre d’hiver	13 février 2006

# Miniaturisation du Micro-Robot pour Biologie

## Frédéric Rochat, microtechnique

### Assistant :	Fabian Kaegi

### Professeur :	Reymond Clavel

Ce projet consiste en la miniaturisation d’un micro robot utile pour des applications biotechnologiques comme la fertilisation in vitro ou le patch-clamping, consistant en la prise de mesures électriques dans des cellules sous microscope.

[1] Degré de liberté en sortie

Pour réaliser ces expériences, les biologistes requièrent des robots peu encombrants afin d’en disposer de nombreux autour d’un microscope. La précision exigée est supérieure à 10 [μm].

[2] Stick-slip, actionneur deux axes.

Le prototype possède 3 DDL en sortie [1] pour un volume de travail supérieur à 1 [cm3]. Il utilise des actionneurs monolithiques stick–slip développés au LSRO [2] permettant une grande course en gardant une excellente résolution et des déplacements en x et y [2]. Des caméras CCD associées à une cible perforée et une LED à lumière diffuse sont utilisées comme capteurs [3].

[3] Capteur et actionneur.

Ces actionneurs alliés à une construction mécanique simple basée sur la découpe laser permettent un prototype fonctionnel et peu encombrant [4].

[4] Le prototype et son encombrement.

# Text boxes

optique

cible peroforée

x

θz

θy

31

LED